## Slide 1: Разработка технологии расчёта и прогноза параметров нефтяного пятна в случае аварийного разлива нефти на северном (магаданском) шельфе Охотского моря
Молданова У.Г., Батраков А.Г., Олейников И.С.
Владивосток, 2017 г.

## Slide 2: Цель работы
Создание макета ситуационного центра по разливам нефти

## Slide 3: Задачи
Подготовка данных
  Модели атмосферы WRF
  Модели океана ROMS
  Слоев карты для ГИС MapInfo
Тестирование модели разлива нефти SPILLMOD
Обеспечение работы модели разлива нефти SPILLMOD в режиме ситуативного реагирования

## Slide 4: Технология ситуационного реагирования
Данные о разливе нефти
Заполнение бланка отчета по разливам нефти (дата, время, координаты, вид топлива и разлива, количество разлитой нефти и т.д.)
Загрузка данных с серверов по протоколу SCP
Запуск скрипта преобразования данных
Spillmod
Заполнение бланка отчета по разливам нефти (общая информация по разливу нефти, график изменения массы нефти, изображение изменения положения нефтяного пятна)

## Slide 5: WRF
В макете ситуационного центра по разливам нефти используется модель HWRF на сервере UV2
Данные выкладываются в директорию WRF_OPER, откуда разрабатываемая система их загружает по протоколу SCP.
Данные хранятся в формате GRIB2
Данные рассчитываются на 3-е суток вперед
Используются поля:
  u-component_of_wind_height_above_ground и v-component_of_wind_height_above_ground для получения поля направления ветра
  lat, lon для получения данных сеток

## Slide 6: ROMS
В макете ситуационного центра по разливам нефти используется ROMS версии 3.7
Данные в формате NetCDF хранятся в директории ROMS_OPER, откуда подгружаются разрабатываемой системой
Данная модель ведет расчет на 5 суток
Используются поля:
  u и v для получения поля скорости течений
  lat_u, lon_u, lat_v, lon_v для получения данных сеток

## Slide 7: GIS MapInfo
Картографическая система для картографирования и анализа местоположения
Способна визуализировать, анализировать, редактировать, интерпретировать вводимые данные
Разработана в Pitney Bowes Sofrware
Поставляется как проприетарное программное обеспечение

## Slide 8: SPILLMOD
Модель разлива нефти поставляемая в виде исполняемого файла ОС MS Windows без исходного кода
В исходном варианте использует данные Рос Гидрометцентра
Разработана в Государственном океанографическом институте им. Н.Н.Зубова
Использует данные в собственном специализированном формате

## Slide 9: Конфигурационный файл сеток
Nx Ny Lon0 Lat0 dLon dLat
Nx, Ny – размерность сетки по x и y соответственно
Lon0, Lat0 – широта и долгота левого нижнего угла сетки
dLon, dLat – шаг по широте и долготе

## Slide 10: Поля данных для SPILLMOD
Файлы uv_YYYYMMDD.bin и wi_YYYYMMDD.bin
121 поле данных следующего вида:
  Номер поля (4 байта)
  Поле из Nx*Ny элементов (2 байта каждый)
  Каждый элемент имеет единицы измерения см/с для приводного ветра и мм/с для течений

## Slide 11: Тестирование SPILLMOD
Путем многократного запуска модели разлива нефти SPILLMOD были выявлены следующие особенности:
  Не запускается на сетках размерности меньше 1000х1000
  При попадании части нефти в область с нулевым ветром модель неявно прекращает расчет
  При использовании в MapInfo слоев карты с большим количеством полигонов не отображаются нефтяные пятна

## Slide 12: Моделирование разливов нефти
Реальным тестом являлось моделирование разлива нефти около города Холмск острова Сахалин
Синтетические тесты:
  платформа «Пильтун-Астохская-Б»
  о. Спафарьева
  зал. Байкал, бухта Грязная
  район Магадана

## Slide 13: Холмск

## Slide 14: Платформа «Пильтун-Астохская-Б»

## Slide 15: о. Спафарьева

## Slide 16: Залив Байкал, бухта Грязная

## Slide 17: Район Магадана

## Slide 18: Результаты
Система подготовлена к ситуационному реагированию в случае аварийной ситуации связанной с разливом нефти